ARCHER合成高溫低灰潤滑脂

SYNTHETIC GREASE SL/829TF 3SQ

用途：

※專用於工業上一般油無法抵受之長期高溫或溫度循環變化於常溫以至極高溫之間的情況。

※極適用於高溫烘箱之內部軸承或風扇軸承，以及窯業、玻璃工業、鋼鐵業、染整機械、電子設備、食品機械等之溫軸承與轉動機件。

※SLF為加氟（PTFE鐵氟龍）產品，特別適用於塑膠齒輪，可減少噪音提高極壓性，降低摩擦係數。

特點：

※極優之耐高溫安定性。

※極優的極壓性及機械穩定性。

※極佳金屬附著性。

※極優越之抗氧化、抗腐蝕及防鏽性質。

※極易以泵浦或牛油槍注入機件

※SLTF產品可降低摩擦係數、提高極壓性延長潤滑脂壽命

特性：

| Grade NLGI | 3 |
| --- | --- |
| 質地 Texture | 平滑 smooth |
| 顏色 Color | 白霧/乳白 |
| 皂化基 Soap type | 無機稠化劑 |
| 工作針入度 Worked penetration | 210-230 |
| PTFE（鐵氟龍含量） | － |
| 滴點 Drop point℃ | 500不滴 |
| 荷重試驗 Timken OK Load | 70LB |